відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради

Комунальний комбінований дошкільний навчальний

заклад  № 54 «Капітошка»

ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ №   3

ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ  ХАРЧОБЛОКУ

м. Кривий Ріг

2014

| відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 54 «Капітошка» |
| --- |
| ПОГОДЖЕНО: голова ПК _________ Парахіна О.В. | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ ККДНЗ№___«Капітошка» від__________ № _______ |

ІНСТРУКЦІЯ

З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ №  3

ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ

- Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі приміщення харчоблоку, встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання відповідальним за пожежну безпеку та всім персоналом, що знаходиться у приміщеннях харчоблоку.

- Вимоги пожежної безпеки

  - Усі працівники харчоблоку під час прийняття на роботу і в процесі праці мають проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

  - Для забезпечення пожежної безпеки на харчоблоці необхідно:

    - експлуатувати електромережі, електроприлади та іншу електроапаратуру тільки в технічно справному стані, враховуючи рекомендації підприємств-виробників;

    - групові освітлювальні та силові щитки розміщувати поза залами або біля входу до них;

    - у разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток, інших електроприладів, газової апаратури (за її наявності) негайно знеструмити (вимкнути) їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан;

    - у приміщеннях для зберігання горючих продуктів, тари або продуктів у горючій упаковці для підключення засобів механізації встановлювати тільки триполюсні розетки із заземлювальним контактом;

    - меблі та обладнання розміщувати таким чином, щоб забезпечити для виходу з приміщення вільний евакуаційний прохід шириною не менше 1,35 м. Двері повинні відчинятися назовні;

    - евакуаційні шляхи та виходи утримувати вільними, не захаращувати. Продукти й тару транспортувати шляхами, що не перетинаються з виходами з харчоблоку;

    - складувати продукти на стелажах або в штабелях за умови наявності проходу між ними шириною не менше 1 м, відстань між стінами та стелажами або штабелями має бути не меншою 0,8 м;

    - приміщення харчоблоку постійно утримувати в чистоті та порядку, горючі відходи викидати до спеціально відведених сміттєзбірників у міру накопичення та після закінчення роботи;

    - утримувати у технічно справному стані засоби протипожежного захисту та зв'язку (пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки пожежогасіння, пожежні крани і первинні засоби пожежогасіння тощо), які є в харчоблоці;

    - усі працівники повинні вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати, де вони знаходяться.

  - На харчоблоці забороняється:

    - влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електродроти та кабелі безпосередньо по горючій основі;

    - застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні дроти та кабелі транзитом через складські приміщення, експлуатувати світильники без скляних ковпаків або з горючими розсіювачами (відбивачами);

    - встановлювати штепсельні розетки, підключати струмоприймачі в мережі аварійного (евакуаційного) освітлення;

    - користуватись у приміщеннях електроводонагрівачем, чайником, самоваром, праскою (крім спеціально відведених і обладнаних для цього місць), залишати увімкненими без нагляду ці та інші електроприлади;

    - застосовувати і зберігати пожежонебезпечні речовини та матеріали в підвальних приміщеннях і цокольних поверхах та в приміщеннях, що не мають вікон або спеціальних засобів димовидалення;

    - складувати горючі матеріали на відстані, меншій 0,5 м від електросвітильників, 0,6 м — від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 1 м — від електрощитів;

    - палити та застосовувати відкритий вогонь (паяльні лампи, смолоскипи тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали;

    - проводити газоелектрозварювальні роботи без оформлення відповідного дозволу та за наявності відвідувачів;

    - вимикати освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком евакуаційного освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

  - Кухар (завідувач виробництвом) перед завершенням роботи має особисто оглянути приміщення, переконатись у справності автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього останнім залишити приміщення та зачинити двері.

  - Відповідальний за протипожежний стан приміщень харчоблоку призначається наказом ДНЗ на поточний рік.

- Обов'язки та дії працівників харчоблоку в разі виникнення пожежі

  - У разі виявлення ознак пожежі працівник харчоблоку зобов'язаний:

    - негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (зателефонувати за номером 101), назвавши адресу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність у приміщенні, де вона сталася, людей, а також своє прізвище;

    - повідомити про пожежу свого керівника та пожежну охорону установи (за їх наявності);

    - вжити заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

  - Посадова особа та добровільна пожежна дружина установи (за її наявності), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

    - перевірити, чи викликано Державну пожежну охорону, поінформувати про цю подію керівництво;

    - вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

    - за умови загрози життю людей негайно організувати евакуацію за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

    - перевірити, чи оповіщено людей про пожежу;

    - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

    - зустріти Службу порятунку, надати їм допомогу в локалізації та ліквідації пожежі.

  - Після прибуття Служби порятунку необхідно забезпечити їм безперешкодний доступ до місця, де виникла пожежа.

| Інструкцію отримав: | _________________ __________________ (підпис) (ініціали, прізвище) |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО

відповідальний за охорону праці

_________________	К.С. Зубкова

(підпис)

_____________2014

ПОГОДЖЕНО

протокол засідання

профспілкового комітету ККДНЗ № 54

__________________ №________