Правила протипожежної безпеки 1. Приступати до роботи тільки після інструктажу з правил протипожежної безпеки. 2. Утримувати чистоту та порядок на робочому місці. 3. Не вносити вибухонебезпечні речовини (балони з газом під тиском, легкозаймисті рідини та інші матеріали, що мають підвищену пожежну небезпеку). 4. При експлуатації електрообладнання: 4.1. Не використовувати електрообладнання нагрівання корпусу якого перевищує температуру навколишнього середовища на 40°С. 4.2. Не використовувати кабелі і провідники з пошкодженою ізоляцією. 4.3. Не залишати під напругою кабелі і провідники з неізольованими кінцями. 4.4. Не користуватися пошкодженими розетками освітлювальними і з'єднувальними коробками. 4.5. Не користуватися паяльниками без вогнестійких підставок, а також не залишати їх без нагляду ввімкненими в електромережу. 5. Заборонено палити. 6. При пожежі дзвонити 101. 7. При пожежі негайно приступати до її гасіння первинними засобами пожежегасіння. При гасінні електроустановок переконатись у відсутності небезпеки ураження електричним струмом. 8. Електроустановки напругою до 1000 вольт дозволяється гасити лише порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, але в жодному випадку не пінними і не водою. 9. Евакуацію людей, які не приймають участі в ліквідації пожежі, проводять згідно з планом евакуації. 10. Особи, які порушили правила пожежної безпеки, несуть відповідальність в дисциплінарному, адміністративному та кримінальному порядку згідно з чинним законодавством.